郑安监管〔2014〕75号

郑州市安全生产监督管理局

关于切实加强夏季危险化学品和烟花爆竹

企业安全生产工作的通知

各县（市、区）安全生产监督管理局：

目前正值夏季，高温，雷电、暴雨、大风等天气多，安全生产不利因素多，风险大，容易引发危险化学品和烟花爆竹事故，必须引起高度重视。为汲取今年以来全国危险化学品事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，有效防范各类事故的发生，现将有关要求通知如下：

一、高度重视，切实加强夏季安全生产工作的组织领导

各县（市、区）安监局要提高对夏季危险化学品和烟花爆竹安全生产工作特殊性、重要性的认识，加强领导、精心组织、强化责任、严格监管，把危险化学品和烟花爆竹安全生产工作落到实处。要结合本辖区工作实际，认真部署并制订行之有效的工作措施，加大对危险化学品“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源）和烟花爆竹企业的监管力度，严格落实“八防”（防火、防爆炸、防泄漏、防静电、防中毒、防洪涝、防垮塌、防暑降温）措施，落实因高温和湿度变化容易引发化学性质变化的有毒有害物质储存安全措施。

二、强化措施，全面落实企业安全生产主体责任

危险化学品和烟花爆竹企业，要针对夏季气温高、雨水多、极端天气频繁，诱发事故的不安全因素相应增多等自然气候特征，结合企业特点，重点做好以下工作：

（一）加强制度建设,强化员工培训

一是从业单位应切实建立健全夏季安全管理制度，明确分工、落实责任。特别是要严格落实高温天气情况下的领导带班制度。二是强化从业人员培训，各危险化学品和烟花爆竹企业要对从业人员进行一次全面的产品特性、设备特性、安全设施设备应用、应急救援等方面的知识培训。

（二）完善防范措施，杜绝“三违”现象

一是加强对易燃、易爆、有毒、有害作业场所通风排风，确保可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警安全可靠，防止发生火灾、爆炸和人员中毒事故。二是禁止在雷雨天气从事危险化学品装卸作业；雨天停止剧毒、强腐蚀和遇水易发生化学反应的危险化学品装卸作业；高温天气不进行易自燃、易挥发、闪点低的危险化学品和液化、压缩气体装卸作业。三是危化品储罐应加强温度、压力监控，确保冷却喷淋装置及报警装置完好；库房应确保通风、降温设施完好，化学品规范存放，严格控制存放数量；遇水、遇潮易发生反应的危险化学品，要采取构筑围堰和加高围墙等防水防潮措施，对有毒物质和遇水起化学反应的物质要妥善保管，确保储存安全。四是烟花爆竹企业要密切关注天气变化，严格执行高温、雷雨等恶劣天气条件的有关规定；要加强仓库储存安全条件自查，防止出现仓库漏雨、库存物品受潮；库房应确保通风，杜绝超量、超范围和产品混放；要做好值班守护工作，严禁无关人员进入库区。五是加强作业安全管理，坚决杜绝“三违”（违规操作、违章指挥、违反劳动纪律）行为。要严格依法依规组织生产，加强关键安全设施、设备和主要生产装置的巡回检查；强化对重大危险源和易燃易爆有毒有害岗位的管理，严格动火、检修、进入受限空间和开（停）车等特殊作业环节管理。

（三）依靠技术支撑，夯实安全基础

一是在高温季节到来之前，应组织有关专家，对本企业安全状况进行一次全面的安全隐患排查。发现隐患，必须及时组织整改；发现重大安全隐患，必须立即主动停产并报当地安监部门。二是认真做好危险化学品温度、压力和泄露的检测、监控，特别是涉及“两重点，一重大”企业要加强温度、压力、液位等参数的监控，严防超温、超压，确保安全设备设施可靠运行。三是定期检测和维护防汛、防雷、防静电设施，确保设施设备完好和正常运行。

（四）做好防暑降温，强化应急救援

一是做好防暑降温工作，依法依规、合理组织生产，严禁超负荷生产，要在作业场所、休息室等场所配置必要的防暑降温设施设备，预防作业人员疲劳导致生产安全事故的发生。二是结合高温季节安全生产工作的特点，积极完善应急预案，检查和补充应急救援器材。三是开展有针对性的应急救援演练。演练要做到有方案、有记录、有总结评估。

三、严格执法，全面落实夏季安全生产保障措施

各县（市、区）安监局要结合《郑州市安全生产监督管理局关于开展危险化学品企业安全隐患专项排查治理工作的通知》（郑安监管〔2014〕48号）的要求，针对夏季安全生产特点，充分发挥网格化管理的优势，全面检查危险化学品和烟花爆竹企业夏季安全生产防范措施是否到位，对检查中发现的问题，要及时下达整改指令，责令限期整改。对在气温持续较高或其它异常气候条件下危险性增加的工艺装置、重点部位和危险物品采取果断措施，不能确保安全生产的企业必须责令其停产，确保高温雷雨季节危险化学品重点企业、重点部位、重点设备和烟花爆竹企业安全度夏。

请将本通知精神迅速传达至危险化学品和烟花爆竹企业，并督促做好有关要求的贯彻落实工作。

2014年5月28日

郑州市安全生产监督管理局办公室         2014年5月28日印发